Empfehlungen zur Beschaffung von Maschinen und Werkzeugen

Achten Sie darauf, dass alle Maschinen und Werkzeuge mit dem GS-Zeichenversehen sind.

Kaufen Sie nur qualitativ gehobene Ware.

| Gerät | Empfehlungen |
| --- | --- |
| Standbohrmaschine | Schnellspannfutter Höhenverstellbarer Antriebskopf Drehzahl elektronisch regelbar. Ein/Aus über Taster (Nullspannungsschalter), Maschinenschraubstock als Zubehör ! keinen Bohrständer für el. Handbohrmaschinen verwenden! |
| Dekupiersäge | Sollte für Dauerbetrieb geeignet sein. Aufnahme von handelsüblichen Laub-Sägeblättern (gröbere sind empfehlenswert > länger haltbar); Möglichst elektronisch regelbar > auch Kunststoff und Metall kann gesägt werden; Anschluss für Staubabsaugung |
| Handstichsäge | Elektronische Geschwindigkeits-Regelung; Schnelleinspannung für Sägeblatt ist hilfreich; Pendelhub, Sägeblattschutz; Anschluss für Staubabsaugung |
| Akku-Schrauber | Zwei Akkus 14-18 Volt; Schnell-Ladegerät mit Überladungsschutz 2 Gänge, Drehzahl elektronisch regelbar; Drehmoment-Einstellung Akku NiMH (Nickel-Metallhydrid oder höherwertig: LiIo Lithium-Ionen Akku) Muss für Kinder/Jugendliche Hände geeignet sein (auf Gewicht & Griff achten) |
| Feinsäge | Nur Qualitätsware kaufen, wg. Schärfe/Rostschutz; verschiedene Sägen kaufen: mit geradem Handgriff, mit ‚gekröpftem’ Handgriff & einige mit wahlweise rechts/links gekröpft für Rechts-/Linkshänder |
| Handgehrungssäge | Grundplatte aus Metall Qualitativ hochwertige Führungshülsen (Metall) Unterschiedliche Sägeblätter einbaubar (Schrauben mit Schraubenlack gegen Lösen sichern) |
| Mobile Staubabsaugung | Muss Staubschutzklasse M sein! (Preis 2007: 500 – 900 €) Über den Fachhandel beziehen, keine „Baumarkt“-Ware kaufen Gerätesteckdose; Möglichst leise: Geräusch versch. Geräte vergleichen Wird von mehreren dt. & europ. Fach-Herstellern angeboten |
| Band-& Tellerschleifer | Sind meist sehr laut! Bandwechsel & Tellerwechsel sollte unkompliziert sein. Auf gängige Bandgröße achten. Nullspannungsschalter. Anschlagmöglichkeit am Band sowie Winkeleinstellung am Teller sollte vorhanden sein. Gehörschutz verwenden. Div. Bänder von 60 grob bis 180 fein. Schleifer nur mit automatisch gekoppelter Staubabsaugung M (über Gerätesteckdose)verwenden. |